Een verlicht kruisdraadoculair

Auteur : Paul De Rydt

De zoeker

Met wat extra geduld kunnen we onze zoeker nog iets fraaier en met een zelf vervaardigd verlicht kruisdraadoculair uitvoeren en wel volgens volgende bouwbeschrijving. Enige belangrijke voorwaarde is hierbij wel dat de vatting van het gebruikte objectief aan de rand redelijk dikwandig is en goed aanpast op de kijkerbuis zodat we een betrouwbare verlijming kunnen tot stand brengen. Is dit helemaal niet mogelijk dan kunnen we beter voor de eerst beschreven basisconstructie kiezen. Voor alle duidelijkheid eerst hierover wat toelichting. In plaats dat we het objectief door verwarming van de buis inbrengen, zullen we het met krachtige PVC - of polyurethaanlijm op de buis lijmen. Wanneer we het kijkerbuisje keurig haaks afzagen (met bvb. een verstekbeugelzaag) is het voordeel hierbij dat het objectief perfect zal uitgelijnd staan. We maken hierbij gebruik van dikwandige sanitairbuis van 50 mm. diameter en met een wanddikte van 3,2 mm. Bij het verlijmen kunnen we met behulp van twee houten blokjes het geheel voorzichtig en uiteraard met zeer geringe druk tussen een lijmtang spannen. Hierna brengen we over het objectief een stukje PVC buis van 70 mm. diameter aan dat dienst zal doen als dauwkap (lengte ongeveer 110 mm.) Precies achter de plaats van de verlijming, op 120° afstand elk, brengen we drie kleine stukjes multiplex aan die we enigszins rond schuren en tussen de twee buizen vastlijmen (ze zullen dienen als spacers en om het geheel op zijn plaats te houden. We zetten nu de twee buizen netjes recht in elkaars verlengde. Eventueel kunnen we tussen dauwkap en objectiefvatting vooraan nog een drietal dotjes siliconenkit spuiten. Om het geheel verder af te werken en nog extra te verstevigen vullen we de opening tussen de twee buizen met "carrosserieplamuur". Deze is verkrijgbaar in de autohandel en bestaat uit een vulmassa met afzonderlijke verharder. Na uitharding van de plamuur (ongeveer 30 min. max.) kan deze met waterproof schuurpapier glad geschuurd worden. Na afwerking houden we een in elkaar overlopend en stevig geheel over. Van buitenuit zien we enkel het verzonken objectief, al het overige is aan het oog onttrokken. Bepaling van de juiste brandpuntsafstand van het objectief, uitlijning van prisma, aanbrengen van de opening voor de oculairhouder enz. gebeurt op identiek dezelfde wijze als bij het eerder beschreven model. Om de buis achteraan af te sluiten gebruiken we een stukje multiplex van bvb. 8 mm. dikte dat we vooraf met een gatzaag uitzagen en in de buis bevestigen met een drietal kleine schroefjes aan de buitenzijde.Het boorgat, eventuele kleine spatie tussen hout en kijkerbuis, oneffenheid van het hout kan met een klein beetje plamuur weggewerkt worden. Belangrijk is dat het geheel later nog gedemonteerd kan worden (bvb. voor het terug te veraluminiseren van het prisma). Voordat we met de constructie begonnen hadden we al het inwendige buiswerk (uitgenomen op de diverse bevestigingspunten) geschilderd met matzwarte verf. Het oculair kunnen we in deze montering bevestigen met het kunststofhoudertje van het binoculair, het resulteert niet alleen in een mooiere afwerking, maar het oculair zit tevens goed vast. In sommige gevallen zal het nodig zijn om het oculairbuisje van 32 mm. diameter wat bij te schuren om het houdertje erop aan te kunnen passen. Laatste en zeker niet in het minst belangrijk voordeel is dat het oculair perfect gecentreerd zit in de buisopening. Wanneer we nog wat extra aandacht besteden aan het goed uitlijnen van het prisma moet het op die manier mogelijk zijn tot een nog redelijke verbetering van de optische kwaliteit te komen.

De kruisdraad en verlichting

We kunnen nu beginnen met het ombouwen van het gewoon oculair tot het verlicht kruisdraadoculair. Zeer moeilijk is dit niet en je gaat als volgt te werk : zaag een stukje van ongeveer 1 cm. plastic elektriciteitspijp af. Hierin worden op 90° afstand (vooraf uittekenen op papiercirkel en markeringen accuraat overbrengen voor precisie) met een scherp Stanleymes vier inkepingen van ca. 1 mm. diep gegeven. Hierin wordt het draadkruis "opgespannen". Hiervoor gebruiken we best zeer dun koperdraad. Wanneer deze voldoende strak opgespannen zijn bevestigen we ze met een druppeltje polyurethaanlijm op de buitenzijde van het PVC ringetje. Na droging schuiven we het voorzichtig spannend in de oculairopening en plaatsen de draden in focus. Als alles goed verlopen is zal er nu een scherp afgebeeld draadkruis te zien zijn. Voor de verlichting gebruiken we een rode LED van een redelijk compacte afmeting (ca. 2,5 mm. diam. en zo kort mogelijk). Deze dient voor een goed resultaat niet voor of achter, maar precies op de plaats boven het draadkruis aangebracht te worden. Daarvoor zal het noodzakelijk zijn in de vatting van het oculair (meestal in aluminium of ander zacht materiaal) een voor de LED gepast gaatje te boren, dwars door het PVC ringetje. Het meest praktische is dit boorwerkje eerst uitvoeren, daarna het ringetje demonteren, draadkruis aanbrengen en alles terug op zijn plaats monteren. Na opmeting bepalen we ook waar er een gaatje moet komen in het oculairbuisje. Nadat we de draden van de LED geïsoleerd hebben met plastic afscherming en er een extra snoertje aan gesoldeerd hebben brengen we de LED een beetje klemmend op zijn plaats (vastlijmen kan ook, maar is bij vervanging lastig). Eventuele focusseerfunctie van het oculair kan mogelijk gemaakt worden door het aanbrengen van een tweede geschikt verschuifbaar PVC mofje op het bestaande oculairbuisje.Best afstellen gericht op een ster van gemiddelde helderheid en het oculairbuisje verplaatsen, bij goed beeld aantekenen en het geheel definitief bevestigen. Vooraf opletten dat één draad van het draadkruis goed horizontaal met de kijkerbuis staat. We kunnen nu overgaan tot het schilderen van het geheel; eerst in PVC primer en daarna in een krasvaste hoogglanslak. We trachten een stevig plastic doosje met dekseltje te vinden in de maten van ca. 70 x 50 x 20 mm.Hierin zullen we enkele eenvoudige componenten onderbrengen zoals een schakelaartje en een potentiometer om de lichtintensiteit van de LED te regelen. We voeden de LED met twee AAA batterijtjes van 1.5 V., al of niet herlaadbaar, die eveneens in de behuizing ondergebracht worden. Voor de kontakten van de batterijtjes kunnen we bvb. gebruik maken van een paar kleine stukjes pertinax met rivetjes, waarop we tevens de bedrading vastsolderen.In een nieuwere uitvoering werden compactere elektronische componenten toegepast en knoopbatterijcellen.Het geheel werd daarbij achteraan in de zoeker aangebracht op een printplaatje met een afneembare PVC afsluitdop op de zoekerbuis. Zo, onze zoeker is nu definitief klaar voor gebruik. We beschikken over een mooi ogend kijkertje met roodverlicht kruisdraadoculair.Een dergelijke zoeker zou, geloof me vrij, in de winkel algauw een 250 euro of meer kosten. Het is dan nog zeer de vraag of de daarvoor aangewende optiek beter is dan dat van het binoculair. Het kleine meerwerk om tot dit resultaat te komen zal misschien voor mensen onder u de basis vormen om ooit een eenvoudige refractor/volgkijker te bouwen voorzien van een uitstekende optiek. De beschreven zoeker zelf is in ieder geval een prima hulpmiddel voor de wat grotere types telescopen.