FORMULARIUM VOOR ANALYTISCHE RUIMTEMEETKUNDE

# 1 VECTOREN

- (formule van Chasles-Möbius)

- (notatie met plaatsvectoren)

- componenten van vectoren :

en

of

(lineariteit)

- M is het midden van het lijnstuk [AB]  :

- Z is het zwaartepunt van driehoek ABC :

## 2  VERGELIJKINGEN VAN RECHTEN

P(x,y,z) is een willekeurig punt op de rechte door de punten P1 (x1,y1,z1) en P2(x2,y2,z2) :

- Richtingsvector van de rechte P1P2 :  de vector

- Richtingsgetallen van de rechte P1P2 :  (x2-x1,y2-y1,z2-z1)

- Vectoriële vergelijking :  	met

of

met

- Parametervergelijkingen :

met

- Een stelsel cartesiaanse vergelijkingen  :

- Vergelijkingen van de coördinaatassen :

x-as :  			y-as : 			z-as :

3  VERGELIJKINGEN VAN VLAKKEN

P(x,y,z) is een willekeurig punt op het vlak α bepaald door de drie niet-collineaire punten      P1 (x1,y1,z1),  P2(x2,y2,z2) en P3(x3,y3,z3)

- Richtingsvectoren van α :  en

- Richtingsgetallen van α :  (x2-x1,y2-y1,z2-z1)  en (x3-x1,y3-y1,z3-z1)

- Vectoriële vergelijking van α :  	   met

of

met

- Parametervergelijkingen :

met

- Determinantvergelijking :

of

- Het vlak door het punt P(x1,y1,z1) met normaalvector  :

a(x ( x1) + b(y ( y1) + c(z ( z1) = 0 .

- Vergelijking van de coördinaatvlakken :

xy-vlak :   z = 0		xz-vlak :  y = 0		yz-vlak :  x = 0

- Het vlak door de punten (l,0,0), (0,m,0) en (0,0,n) (vergelijking op de assegmenten) :

#### 4  EVENWIJDIGHEID

- Evenwijdige vectoren  :

- Evenwijdige rechten  :

de rechte l1 met richtingsgetallen (a1, b1, c1)

is evenwijdig met

de rechte l2 met richtingsgetallen (a2, b2, c2)

of als a2 en b2 en c2 verschillend zijn van nul :

- Een rechte en een vlak :

de rechte l met richtingsgetallen (a1, b1, c1)

is evenwijdig met

het vlak α : ux + vy + wz + t = 0

ua1 + vb1 + wc1 = 0

- Twee vlakken :

het vlak α : u1x + v1y + w1z + t1 = 0

is evenwijdig met

het vlak β : u2x + v2y + w2z + t2 = 0

of als u2 en v2 en w2 verschillend zijn van nul :

### 5   TWEE OPMERKINGEN

###### Opmerking 1

Als  de rechte s de snijlijn is van de vlakken

α : u1x + v1y + w1z + t1 = 0  en  β : u2x + v2y + w2z + t2 = 0 ,

dan heeft s als richtingsgetallen

met

###### Opmerking 2

Als α : u1x + v1y + w1z + t1 = 0  en  β : u2x + v2y + w2z + t2 = 0

twee snijdende vlakken zijn,

dan bepalen ze een vlakkenwaaier met als vergelijking

k( u1x + v1y + w1z + t) + l( u2x + v2y + w2z + t2) = 0  met

### 6  LENGTE EN AFSTAND – VERGELIJKING VAN EEN BOL

- De afstand van het punt P(x1,y1,z1) tot de oorsprong is de lengte (of norm) van de vector   en is de lengte van het lijnstuk [OP]  :

- De afstand van het punt P1(x1,y1,z1) tot het punt P2(x2,y2,z2) is de lengte (of norm) van de vector en is de lengte van het lijnstuk [P1P2] :

- De afstand van het punt P(x1,y1,z1) tot het vlak α : ux + vy + wz + t = 0  :

- De vergelijking van de bol met middelpunt M(x1,y1,z1) en straal r :

(x ( x1)² + (y ( y1)² + (z ( z1)² = r²

##### 7  LOODRECHTE STAND

- Loodrechte stand van twee vectoren :

(scalair product)

a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0

- Loodrechte stand van twee rechten :

de rechte l1 met richtingsgetallen (a1, b1, c1)

staat loodrecht op

de rechte l2 met richtingsgetallen (a2, b2, c2)

a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0

- De vector is een normaalvector van het vlak α : ux + vy + wz + t = 0

- Loodrechte stand van een rechte en een vlak :

de rechte l met richtingsgetallen (a, b, c)

staat loodrecht op

het vlak α : ux + vy + wz + t = 0

of als u en v en w verschillend zijn van nul :

- Loodrechte stand van twee vlakken :

het vlak α : u1x + v1y + w1z + t1 = 0

staat loodrecht op

het vlak β : u2x + v2y + w2z + t2 = 0

u1u2 + v1v2 + w1w2 = 0

- Een stelsel cartesiaanse vergelijkingen van de loodlijn uit P(x1,y1,z1) op het vlak         α : ux + vy + wz + t = 0 :

( met u en v en w verschillend van nul)

- De vergelijking van het loodvlak door P(x1,y1,z1) op de rechte l met          richtingsgetallen (a,b,c) :

a(x ( x1) + b(y ( y1) + c(z ( z1) = 0

8  HOEKEN

- De (niet-stompe) hoek ( tussen de vectoren  en    is gelijk aan de hoek tussen de rechte l1 met richtingsgetallen (a1, b1, c1) en de rechte l2 met richtingsgetallen (a2, b2, c2)  en is bepaald door :

- De hoek tussen de rechte l met richtingsgetallen (a, b, c) en het vlak                             α : ux + vy + wz + t = 0 is het complement van de hoek ( tussen de richtingsvector (a, b, c) van de rechte l en de normaalvector (u, v, w) van het vlak α

- De hoek tussen de vlakken α : u1x + v1y + w1z + t1 = 0 en ( : u2x + v2y + w2z + t2 = 0   is de hoek tussen de normaalvectoren (u1,v1,w1)   en (u2,v2,w2) .