## Slide 1: MASTERPROEF IO 2010 Howest PIH - FLORADAK
Student: Brecht Decraecker
Promotor Howest: Jan Detand
Promotor Floradak: Marcel Eykens

## Slide 2: Research aanpak
Testen door eenvoudige gewichtberekeningen.
Keuze planten door opzoekingswerk.
Testen met prototypes (1m²)
  Waterdichtheid
  Afwatering
  Verlies van substraat
  Toepasbaar op elke helling
  Hechting van de planten

## Slide 3: Testen met gewichtberekeningen.
Ieder dak = verschillend
Ieder bestaand dak zal berekend moeten worden.
Dit kan best door een ingenieur of architect gebeuren.
Of dit werd reeds berekend bij de bouw.

## Slide 4: Testen met gewichtberekeningen.
Standaard dakopbouw:
            Dakhelling: 32°
            Kepers 70x36
            Tengelatten 30x20
            Panlatten 30x20
            Max doorbuiging bij een gewicht van 60 kg: 8mm
            Maximale spanning die optreed (2384N/cm²) <<< rekgrens hout (vuren:8000N/cm²).

## Slide 5: Keuze planten door opzoekingswerk.
Sedum:
  Succulenten die zeer snel water in hun bladeren opslaan om de extreem droge periodes te doorstaan.
  De planten kunnen een grote waaier van temperaturen aan.
  Dikte substraat: 2-15cm
  Winterhard (groenblijvend)
  Onderhoud = minimaal

## Slide 6: Keuze planten door opzoekingswerk.
Bloemen kruiden en grassen:
  Groeien zeer snel zowel de plant als de wortel.
  Niet winterhard: planten sterven in de winter.
  Dikte substraat 5-20cm
  Minimaal onderhoud

## Slide 7: Testen op 1m²

## Slide 8: Testopstelling
3 Testopstellingen met 3 verschillende dakhellingen:
20°
30°
40°

## Slide 9: Opbouw
5 lagen systeem:
1 Terrassen
2 Waterreservoir en waterdichting
3 Substraat

## Slide 10: Opbouw
5 lagen systeem:
4 Vochthoudende laag
5 Sedum

## Slide 11: Kunstmatige beregening
10mm/m²
stortbui in België
5 minuten onder elke hoek
10 minuten onder elke hoek
Vergelijking
Verlies substraat
Totale gewicht

## Slide 12: Resultaten
 | Verloren substraat (gr) | Hoeveelheid opgenomen water (l) | Totale gewicht (kg)
40° | 20 | 10 | 42,2
30° | 18 | 11 | 43,2
20° | 8 | 13 | 44,2
 | Verloren substraat (gr) | Hoeveelheid opgenomen water (l) | Totale gewicht (kg)
40° | 21 | 10 | 42,2
30° | 17 | 10 | 42,2
20° | 8 | 14 | 45,2
Test 1: Na 5 minuten beregening
Test 2: Na 10 minuten beregening

## Slide 13: Conclusie
Opgenomen hoeveelheid water:
  Als het dat een bepaalde hoeveelheid water heeft opgeslagen raakt het verzadigd. Hierdoor zal het gewicht niet kunnen toenemen zodat het steeds onder de vooropgestelde grenswaarde blijft.
Verloren substraat:
  Het substraat dat wordt afgegeven door het dak zal bij een groter dak veel beperkter zijn aangezien het substraat enkel aan de dakgoot afgegeven zal worden.
  Indien de wortels van het sedum de kans krijgen zich te hechten aan de substraat zal het verlies ook weer verminderen.
  Om de verliezen nog meer binnen de perken te houden zal ik gebruik maken van een drainagebuis. Deze zal de kleine substraat deeltjes tegenhouden en toch het overtollige water afvoeren.

## Slide 14: Voorontwerp daksectie
Enkele problemen:
  Variabele afstand tussen panlatten
  Overlapping
  Afvoer van water zonder substraat
  Afmetingen
  Vochtopname beperken
  Productie
  Opslag (stapelbaar?)

## Slide 15: Voorontwerp van daksectie
Variabele afstand tussen panlatten

## Slide 16: Voorontwerp van daksectie
Overlapping
  Onderaan starten met plaatsen
  Vastschroeven (wind)
  Horizontaal in elkaar te passen
  Verticale overbrugging

## Slide 17: Voorontwerp van daksectie
Afvoer van water zonder substraat

## Slide 18: Voorontwerp van daksectie
Lengte van de pannen:
  Draagbaar en een zo groot mogelijk oppervlak

## Slide 19: Voorontwerp van daksectie
Opname van vocht beperken

## Slide 20: Voorontwerp daksectie
Produceerbaar?
  Welk materiaal
  Extrusie?
  Kostprijs
  Transport (stapelbaar, gewicht,…)
  Milieu
  Sterkte

## Slide 21: Bedankt voor uw aandacht